## Slide 1: Jednokanalni LoRa-MQTT Gateway na bazi mikrokontrolera ESP32
UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
ODSJEK ZA AUTOMATIKU I ELEKTRONIKU
Mentor:
Red. prof. dr Samim Konjicija
Student:
Erol Terović
ZAVRŠNI RAD
- PRVI CIKLUS STUDIJA -
Sarajevo, Juli 2021.

## Slide 2: Opis zadatka
Projektovati uređaj koji omogućava prosljeđivanje poruka između krajnjih uređaja koji koriste LoRa tehnologiju bežične komunikacije i MQTT brokera.
Uređaj treba da posjeduje i informaciju o lokaciji dobivenu pomoću GPS.
Koristiti module ESP-WROOM-32, SX1278 i Ublox NEO-6M.
Demonstrirati rad uređaja i razmjenu podataka sa jednim krajnjim LoRa uređajem.

## Slide 3: Kratki uvod u lora i mqtt
LoRa je patentirana tehnologija fizičkog sloja po OSI sedmoslojnom modelu mreža, koja koristi postojeću tehnologiju Chirp Spread Spectrum – CSS.
LoRa tehnologiju razvila je kompanija Semtech, i ona omogućava komunikaciju male snage i velikog dometa.
Može se koristiti za komunikaciju na dometima i do 10 kilometara
LoRa tehnologija je u velikoj mjeri zastupljena u pametnim gradovima, pametnim kućama i zgradama, pametnoj poljoprivredi, pametnom očitavanju mjerača itd.

## Slide 4: Kratki uvod u lora i mqtt
LoRa Gateway predstavlja uređaj koji ima funkciju spajanja IoT uređaja na internet. IoT uređaji koriste gateway kao most preko kojeg šalju (i primaju) podatke na internet, putem Wi-Fi, LTE itd.
Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) protokol je vrlo jednostavan protokol za razmjenu poruka,
MQTT protokol funkcioniše putem tzv. publish/subscribe sistema.
Veliku primjenu ima u IoT sistemima
Ovaj protokol, kreirali su Andy Stanford-Clark i Arlen Nipper 1999. godine.

## Slide 5: Pregled najbitnijih komponenti

## Slide 6: ESP32-WROOM mikrokontroler
Mikrokontrolerski modul koji integriše Wi-Fi, Bluetooth (uz BLE)
Posjeduje dvije CPU jezgre koje se mogu odvojeno upravljati
Interfejsi za SD karticu, Ethernet, SPI, UART, I2S, I2C

## Slide 7: U-blox NEO-6M
Serija GPS prijemnika koji su dizajnirani da budu kompaktni, pristupačni cijenom i da ne troše puno energije
Posjeduje UART, USB, DDC I SPI interfejse
Podržava NMEA protokol
Mogućnost spajanja aktivne ili pasivne antene

## Slide 8: SX1278 LoRa modul
LoRa modul koji omogućava Spread Spectrum komunikaciju na velike razdaljine
Visoka otpornost na smetnje
Mala potrošnja, veliki domet

## Slide 9: LDL1117S33R
LDO linearni regulator koji pruža 1.2A maksimalne izlazne struje.
Tipični pad napona (eng. dropout) preko ovog regulatora je 350 mV na 1.2 A
SOT223 pakovanje
Termalna zaštita, SOA (safe operating area), te strujna zaštita

## Slide 10: Shema uređaja

## Slide 13: Detalji sheme

## Slide 14
NAPAJANJE
Schottky dioda D1 za zaštitu od pogrešnog spajanja napajanja
C1 i C2 iz datasheeta
Kondenzator 100nF koji ima za svrhu da potisne efekte visokofrekventnih poremećaja na stabilnost napajanja
Kondenzator 10uF koji se koristi u svrhu stabiliziranja sporih promjena napona
Kondenzatori su prisutni uz sve module

## Slide 15
ESP 32
R1, R5, R6 su vezani za strapping pinove. R6 je opcionalan.
BOOT i RESET prekidači su zaduženi za ubacivanje uređaja u mod za programiranje, te za reset
Header za programiranje i JTAG header za debugging

## Slide 16
GPIO Header
Headeri na koje su izvučeni neiskorišteni ESP32 pinovi uz pinove za reset, napajanje i SPI.

## Slide 17
SX1278 LoRA modul
LoRa modul je spojen putem SPI komunikacije na ESP32
U našem dizajnu koristimo modul frekvencije 433 MHz
Antenski konektori

## Slide 18
32 Kbit I2C EEPROM
Kolo rezervnog napajanja EEPROM-a (baterija i punjenje)
NEO-6M
Napajanje aktivne antene i konektori
Indikator satellite fix-a

## Slide 19: Detalji dizajna PCB pločice

## Slide 22
Sve pasivne komponente (otpornici, kondenzatori i induktori) su standardne 0805 (2021 metrički) veličine
Izuzetak je L1 koji služi za napajanje aktivne antene za GPS prijemnik, L1 je veličine 0402 (1005 metrički).

## Slide 23
Zona hladnjaka za LDO
Široki vodovi za napajanje
Decoupling kondenzatori postavljeni blizu ulaza za napajanje svih modula
Indikator prisustva napajanja

## Slide 24
Indikator Fix-a
GPS modul postavljen dalje od uzročnika šuma (npr. mikrokontroler)
EEPROM i rezervno napajanje

## Slide 25
WiFi antena se nalazi na rubu pločice
Ispod nje ne postoji bakar ni na jednoj ni na drugoj strani pločice i sa strana antene postoji zona od 5mm bez komponenti i bakra
Signalni vodovi nemaju skretanja od 90 stepeni kako bi se izbjegla refleksija signala

## Slide 26
WiFi antena se nalazi na rubu pločice
Ispod nje ne postoji bakar ni na jednoj ni na drugoj strani pločice i sa strana antene postoji zona od 5mm bez komponenti i bakra
Signalni vodovi nemaju skretanja od 90 stepeni kako bi se izbjegla refleksija signala

## Slide 27
Logo: „Seal of Approval“
Simbol za ESD opasnost
Tabele za brzu referencu pinova GPS i LoRa modula

## Slide 28
Ispod antenskih vodiča i konektora, uklonjen je donji sloj (uzemljenje), iz razloga što bi prisustvo istog degradiralo performanse antena.
Ground plane omogućava uzemljenje niskog otpora
Uzemljene rupe za montažu

## Slide 29: Sastavljena pločica

## Slide 30: demonstracija